ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На закупівлю гнучкого ендоскопу (назофарингоскопу) Orlvision

- Загальні вимоги

  - Наявність сертифіката відповідності технічному регламенту.

  - Гарантійний термін не менше 12 місяців, гарантійний і післягарантійний сервіс забезпечується фахівцями уповноваженими виробником, що мають досвід сервісного обслуговування медичного устаткування

  - Устаткування, що поставляється, повинне забезпечуватися керівництвом з експлуатації, і технічною документацією українською або російською мовою.

  - У вартість пропозиції повинні входити, гарантійне обслуговування та інсталяція фахівцями уповноваженими виробником, навчання роботі з приладом.

- Технічні вимоги

  - Діаметр дистального кінця – не більше 2,9 мм

  - Діаметр гнучкого ендоскопу  – не більше 3,0 мм

  - Кут огляду: не менше – 90 градусів;

  - Довжина гнучкої частини ендоскопу – не більше 30 мм

  - Згинання за допомогою тяг (вгору/вниз) – не менше 130 градусів

  - Портативний LED (світлодіодний) освітлювач до ендоскопу – наявність.

| Model |  | FS2 |
| --- | --- | --- |
| Diameter |  | 2.9 mm |
| Angle of view |  | 90° |
| Effective length |  | 300 mm |
| Depth of sharpness |  | 3-50 mm |
| Bending |  | to 130° / of 130° |